2015-01-27

Anvisning till villaägare för förläggning av optoslang.

Förlägg slangen på ca 35cm djup med lutning från huset (om det är möjligt). Som extra skydd vid stenig mark kan slangen skjutas in i ett grövre plaströr. Ett markeringsband läggs ca 10cm ovanför röret som varning vid grävning i trädgården.

Återfyll med fina massor (max 3cm kornstorlek). Förläggs slangen djupare så avsluta vid väggen med att gå upp till ca 35cm under färdig marknivå. Slangen borras in i fastigheten antingen i källaren eller genom fasaden in i lämpligt rum, typ hall, vardagsrum, kök eller sovrum. Inte våtrum, bastu mm. Ovan mark ska slangen skyddas från solljus med skyddsplåt/slang eller liknande. Inne i fastigheten kan slangen skarvas av SEAB till en vit slang till plats i samma rum där ”CPEn” placeras. Max 5m i fastigheten ingår i anslutningsavgiften. Där skall även uttag 230V finnas. CPE ska placeras lätt tillgänglig för installation och service. Inte i skåp eller under bord och bänkar. Ett arbetsområde på 1m bredd samt 1.8m höjd ska vara tillgängligt vid montage och vid service. Placering av cpe på minst 30 cm från golvet, max 1,7m över golv. Minst 30cm ut från ett innerhörn.

Om man endast gräver ner slangen för framtida behov kan slangen avslutas i ring intill husväggen och vid tomtgränsen. Kom ihåg att täta båda ändarna med tätningsmassa eller vulktejp. Ta gärna foto med digitalkamera eller rita i en skiss över förläggningen och E-posta/lämna till undertecknad. Märk gärna ut platsen. Ändarnas position ska enkelt kunna hittas.

Fastighetsägaren är ansvarig för att förhindra att vatten tränger in i fastigheten via slangens in eller utsida.

Optoslang samt markeringsband tillhandahålls kostnadsfritt för villaägare och kan hämtas på förrådet på Gunnarsvägen 7. (gäller tillsvidare).

OBS! Jätteviktigt att vi får tillbaka dokumentation om förläggningen!

Lämnas ingen dokumentation tillbaka på var slangen är förlagd, debiteras utlämnad material fastighetsägaren i efterskott.

Skicka eller lämna dokumentation till:

Smedjebacken Energi stadsnät

Jan Nordqvist

Gunnarsvägen 7

777 34 Smedjebacken

Telefon: 0240-660668

E-post: jan.nordkvist@seab.smedjebacken.se

Skiss: